Фото 7

Фото 8

Демонтируйте с передней вилки колесо с тормозом и осью, предварительно отсоединив от педали тросик управления тормозом. Педаль тормоза снимите или зафиксируйте на вилке капроновым хомутом. При намерении длительной эксплуатации дельталёта на поплавках рекомендуется снять с передней вилки также защитное крыло переднего колеса и нижние рычаги с амортизаторами для избежания повышенной коррозии.

Установите кормовую балку рамы с гидрорулем и брызгозащитным фартуком  на поплав-ки в соответствии с маркировкой и закрепите ее 8 болтами М6 (длина тела болта – 14 мм). Разверните брызгозащитный фартук и натяните его, как показано на фото 9, 10, 11, на каркас.